# 防爆带报警粉尘颗粒物监测仪PC-6A

# 品牌：奥斯恩/OSEN  制造商：深圳市奥斯恩净化技术有限公司

- 概述

# 防爆带报警粉尘颗粒物监测仪PC-6A（以下简称防爆报警检测仪）主要用于工矿企业中粉尘颗粒物（PM10，或PM2.5）的浓度检测及超标报警。具有粉尘浓度测试报警和尘埃粒子计数功能，并配有环境温度和相对温度测试装置。仪器具有体积小,携带方便,测试速度快，灵敏度高，稳定性好，重量轻，操作简单，全中文实时快速显示，交直流两用等特点。

二、主要技术指标

1、粉尘测量档别:PM10, 或PM2.5或TSP

2、粉尘测量范围： 0.001~10.0mg/m³；

# 3、检测灵敏度：0.001mg/m³；重复性误差：≤±2%；

4、尘埃粒子测量档别：（0.5, 5.0）µm二档同吋显示；

# 5、空气采样流量：2.83L/min (0.1 f t 3/min)；

6、 采样时间：1秒…100分钟手动任意设置时间。可直读粉尘质量浓度（ug/m3）；

7、测定对象：作业现场呼吸性粉尘、总粉尘

8、具有粉尘浓度超标报警设定功能；浓度阈值可任意设置。

9、数据存储容量：4000组数据，可随时查询打印。

10、配RS485接口,可连接电脑实现数据传输，远程监控，可打印检测结果。

10、仪器设有可编程时钟芯片，为测量提供准确的日期，时间信息。

11、有自净校正功能。

# 12、工作环境：  温度（0－55℃）； 湿度RH（20－80）％

- 工作电源：220V交流电源；内置高容量锂电池，可连续使用5小时以上。

- 仪器使用寿命大于五年

15、体积： 170mm×150 mm×70 mm；

16、重量；约950g；

三、产品基本配置：

1、主机                         一台

2、数据连接线缆                 一根

3、电源充电器                   一只

4、光盘                         一张

5、报警器                       一只

6、使用说明书                   一份

7、便携工具盒                   一个

8、U盘                         一个

9.、保修卡                       一份

四、使用场所：

广泛应用于所有产生粉尘的场所，工矿企业、劳动防疫部门、劳动安全部门、环境监测部门、科研机构, 目前应大量被用于金属粉尘，农副产品粉尘，食品车间粉尘监测等存在易燃、易爆可燃性气体混合物环境等场合

# Text boxes

防爆报警器

粉尘浓度检测仪PC-6A

# 现场安装实景

便

携

式

工

具

箱

防

爆

机

柜

箱