OSEN100触屏式多粒道粉尘检测仪

OSEN100触屏式多粒道粉尘检测仪是最新研发生产的新一代环境监测仪器。其内部组件采用了美国环境传感器技术公司生产的环境痕量PPB级气体传感器及奥斯恩自行研发的激光粉尘监测系统，可以同时监测1~2000ppb的环境气体及多个粒径的粉尘浓度。该仪器设计精巧，具有触屏显示及便携移动的特点，通过现代网络通讯技术，可实现多个监测站点通讯互联及向中心站数据汇总的功能，具备移动监测及定点监测模式，实用性强，适合用于环境空气流动监测。

| 主要技术指标 |  |
| --- | --- |
| 传感器原理 | 激光动态散射 |  |
| 测量范围 | 0.001～10mg/m³（H型），0.01～100mg/m³（L型） (相对于PM10粒径的粉尘) |  |
| 可检测粒径 | PM10（标配） PM2.5 PM5、PM1.0、TSP(选配) |  |
| 测量重复性 | 优于2% |  |
| 采样流量 | 2L/min |  |
| 工作温度 | -10℃～50℃ |  |
| 存储温度 | -20℃～60℃ |  |
| 工作湿度 | 0～95%RH,不结露 |  |
| 外形尺寸 | 240*248*165 |  |
| 重量 | 3～5kg |  |
| 电源 | 220VAC/12VDC 电源适配器 |  |
| 屏幕 | 7寸彩色触摸屏 |  |
| 报警输出 | 声光报警信号 |  |
| 数据存储量 | 100万组 |  |
| 数据导出 | 使用U盘导出数据 |  |
| 曲线显示 | 可输出数据曲线图 |  |
| 通讯协议 | MODBUS RTU |  |
| 可扩展功能： | 可以外接微型打印机 |  |
|  | 多种数据传输方式 |  |
|  | 可增加气体监测模块，分辨率可达10ppb |  |
|  | 可增加温湿度监测模块及湿度修正功能 |  |
| 通讯输出 | 数字量输出RS485（标配） |  |
|  | 无线电台传输 | 选配 |
|  | GPRS无线传输 |  |
|  | 网口传输 |  |
|  | 模拟量输出接口：0—1V； 可选4-20mA |  |
| 功能特点 |  |
| 可同时显示多个粒径的测量数据，无需更换切割头 |  |
| 显示屏采用7寸彩色触摸屏，清晰度更高，中文操作界面更友好 |  |
| 采用触摸屏和USB鼠标双操控 |  |
| 测量数据可通过U盘导出 |  |
| 可根据用户需要增加气体、温湿度、气压等监测模块 |  |
| 数据可采用GPRS无线传输无线电台传输或网口传输的多种传输方式 |  |
| 仪器分便携式和在线台式两种 |  |
| 实时显示粉尘质量浓度（mg/m³） |  |
| 可设定粉尘浓度超标报警阈值 |  |
| 可选配湿度修正功能，数据更加精确 |  |